## Slide 1
计算机操作系统
电子科技大学
计算机科学与工程学院
李玉军

## Slide 2: 主要内容
进程 process
调度 scheduling
同步 synchronization
死锁
deadlock

## Slide 3: 2.11 进程死锁
进程的并发控制不仅要控制若干进程的同步与互斥，确保进程之间正常通信，还需要解决进程死锁问题。
一旦出现进程死锁，相应的进程将无法向前推进。
如果系统内的绝大多数进程或全部进程死锁，那么，整个系统将处于瘫痪状态，造成系统“死机”。

## Slide 4: 2.11 进程死锁
生活中的死锁现象

## Slide 5: 2.11 进程死锁
进程死锁现象
Consumer：
Producer：
wait(e) ;
wait(s);
存入一条数据;
signal(s);
signal(n);
wait(n);
wait(s);
取一条数据;
signal(s);
signal(e);
当n=0, s = 1时，执行顺序：
Consumer.wait(s) ; Consumer.wait(n);
Producer.wait(e) ; Producer.wait(s) ;

## Slide 6: 2.11 进程死锁
死锁（Deadlock）概念
多个进程因为竞争资源或执行时推进的顺序不当，或相互通信出现永久阻塞现象，如果没有外力作用，这种现象将永远保持下去。
产生死锁的原因
  资源不足导致的资源竞争
  多个进程所共享的资源不足，引起它们对资源的竞争而产生死锁。
  并发执行的顺序不当
  进程运行过程中，请求和释放资源的顺序不当，而导致进程死锁。

## Slide 7: 2.11 进程死锁
进程死锁现象
P
P(A);
P(B);
...
V(A);
V(B);
Q
P(B);
P(A);
...
V(B);
V(A);

## Slide 9: 2.11.1 引起死锁的原因
系统模型
  资源（R1, R2, . . ., Rm）
  CPU, memory, I/O devices
  资源Ri拥有的实例数 Wi（instance）
  进程使用资源的方式
    请求（request）
    占用/使用（use）
    释放（release）

## Slide 10: 2.11.1 引起死锁的原因
资源
剥夺性质
可剥夺性资源
非剥夺性资源
存在时间
可重用资源
可消耗资源

## Slide 11: 2.11.1 引起死锁的原因
资源分类（剥夺性质）
  可剥夺性资源
    指某进程在获得这类资源后，该资源可以再被其他进程或系统剥夺。
    如CPU、主存等。
  非剥夺性资源
    当系统把这类资源分配给某进程后，再不能强行收回，只能在进程用完后自行释放。
    如打印机、磁带机等。

## Slide 12: 2.11.1 引起死锁的原因
竞争非剥夺性资源可能会导致死锁

## Slide 13: 2.11.1 引起死锁的原因
资源分类（存在时间）
  可重用资源（永久性资源）
    一次只能供一个进程安全地使用, 不会由于使用而耗尽。
    例: CPU、 I/O通道、主存和辅存、 设备、文件、数据库、信号量等数据结构。
  可消耗资源（临时性资源）
    可以创建并且可以销毁的资源。
    数目没有限制, 当一个进程得到一个可消费资源时, 这个资源就不再存在了。
    例: 中断、信号、 消息、 I/O缓冲区中的信息。

## Slide 14: 2.11.1 引起死锁的原因
竞争可消耗资源可能会导致死锁
P1
. . .
. . .
Receive(P2);
Send(P2, M1);
P2
. . .
. . .
Receive(P1);
Send(P1, M2);

## Slide 15: 2.11.1 引起死锁的原因
资源分配图
  RAG
  Resource-Allocation Graph
  进程
  P = {P1, P2, …, Pn}
  资源
  R = {R1, R2, …, Rm}
  资源请求边（request）
  Pi  Rj
  资源分配边（assignment）
  Rj  Pi

## Slide 16: 2.11.1 引起死锁的原因
资源分配图的表示
  进程
  具有4个实例的资源
  进程Pi请求资源 Rj
  进程Pi已获取资源Rj
Pi
Rj
Pi
Rj

## Slide 17: 2.11.1 引起死锁的原因
资源分配图实例

## Slide 18: 2.11.1 引起死锁的原因
资源分配图实例——死锁

## Slide 19: 2.11.1 引起死锁的原因
资源分配图实例——存在环但不会导致死锁

## Slide 20: 2.11.1 引起死锁的原因
产生死锁的必要条件
循环等待 Circular Wait
互斥 Mutual Exclusion
占有且等待 Hold and Wait
非剥夺 Non Preemption

## Slide 21: 2.11.1 引起死锁的原因
互斥条件
  指进程对所分配到的资源进行排它性使用。如果此时还有其它进程申请该资源，则它只能阻塞，直至占有该资源的进程释放。
占有且等待（请求和保持条件）
  进程已经保持了至少一个资源，但又提出了新的资源要求，而该资源又已被其它进程占有，此时请求进程阻塞，但又对已经获得的其它资源保持不放。

## Slide 22: 2.11.1 引起死锁的原因
非抢占（非剥夺）条件
  进程已获得的资源，在未使用完之前, 不能被剥夺，只能在使用完时由自己释放。
循环等待条件
  在发生死锁时, 必然存在一个进程-资源的封闭的环形链。

## Slide 23: 2.11.1 引起死锁的原因
循环等待条件示例
R1
P1
占用
P2
R2
占用
申请
申请
死锁

## Slide 24: 2.11.1 引起死锁的原因
互斥、占有且等待、非剥夺条件是死锁产生的必要条件，但不是充分条件。
循环等待条件实际上是互斥、占有且等待、非剥夺条件的可能导致的结果。
只要系统出现循环等待，则一定出现死锁。
互斥、占有且等待、非剥夺条件和循环等待条件构成了死锁产生的充分必要条件。

## Slide 25: 2.11.2 解决死锁的方法
解决死锁的基本方法
预防 (Prevention)
避免 (Avoidance)
忽略（Ignorance）
检测解除 (Detection/
Recovery)

## Slide 26: 2.11.2 解决死锁的方法
解决死锁的基本方法
  预防死锁
  通过设置某些限制条件，去破坏产生死锁的四个充分必要条件中的一个或几个条件，来预防发生死锁。
  避免死锁
  在资源的动态分配过程中，用某种方法去防止系统进入不安全状态，从而避免发生死锁。
  检测死锁并解除死锁
  允许死锁发生，系统定期或不定期检测是否有死锁发生。若检测到死锁，则解除死锁。
  忽略死锁
  鸵鸟策略

## Slide 27: 2.11.3 预防死锁
预防死锁
  在申请资源时，添加限制条件，以此来破坏产生死锁的条件。
互斥条件
由资源的固有特性所决定，不能被破坏。
破坏占有和等待条件
  进程开始运行前一次性地申请全部资源，启动后不再申请。
  优点: 简单、易于实现、安全
  缺点:
    无法预知所需资源的全集
    进程可能被阻塞很长时间，等待资源，发生饥饿
    资源严重浪费

## Slide 28: 2.11.3 预防死锁
放弃“非抢占”条件
  一个已经保持了某些资源的进程, 当它再提出新的资源请求而不能立即得到满足时, 必须释放它已经保持的所有资源, 待以后需要时再重新申请。
放弃“非抢占”条件的前提
  资源的状态可保存和恢复，如CPU寄存器、内存空间，不适用于打印机、磁带机。
放弃“非抢占”条件的缺点
  实现复杂、代价大, 反复申请/释放资源, 周转时间长，系统吞吐量低。

## Slide 29: 2.11.3 预防死锁
摒弃“环路等待”条件
  系统把所有资源按类型进行线性排队
  如输入机=1，打印机=2，磁带机=3，磁盘机=4;
  所有进程对资源的请求必须严格按资源序号递增的顺序提出, 保证任何时刻的资源分配图不出现环路。
  即：如果一个进程已经分配了R类型的资源，它接下来请求的资源只能是那些排在R类型之后的资源

## Slide 30: 2.11.3 预防死锁
摒弃“环路等待” 方法的问题
  资源变化
  资源序号要稳定，难以处理资源变化情况。
  资源浪费
  进程使用资源的顺序与系统规定的顺序不同
  程序设计
  需要考虑申请顺序，编写困难。

## Slide 31: 2.11.4 避免死锁
不需事先采取限制措施破坏产生死锁的必要条件。
在系统运行过程中，对进程发出的每一个资源申请进行检查，并根据检查结果决定是否分配资源。若分配后系统可能发生死锁，则不予分配（阻塞），否则予以分配——动态检查。
防止系统进入不安全状态, 从而避免发生死锁。

## Slide 32: 2.11.4 避免死锁
安全序列
一个进程序列{P1，…，Pn}是安全的，如果对于每一个进程Pi(1≤i≤n），它以后尚需要的资源量不超过系统当前剩余资源量与进程P1、P2、…、Pi-1当前占有资源量之和。
安全状态
存在安全序列的状态。

## Slide 33: 2.11.4 避免死锁
安全状态示例
下图中是否存在安全序列？
进程 | 最大需求 | 已分配 | 可用
P1 | 10 | 5 | 3
P2 | 4 | 2 | 
P3 | 9 | 2 | 
安全序列：P2P1P3
安全序列是否唯一？
安全状态一定没有死锁发生？

## Slide 34: 2.11.4 避免死锁
不安全序列
不存在安全序列的状态。
安全状态无死锁：死锁不安全状态
不安全状态一定导致死锁么？

## Slide 35: 2.11.4 避免死锁
安全——不安全的转换：不按安全序列分配资源
进程 | 最大需求 | 已分配 | 可用
P1 | 10 | 5 | 2
P2 | 4 | 2 | 
P3 | 9 | 3 | 
进程 | 最大需求 | 已分配 | 可用
P1 | 10 | 5 | 3
P2 | 4 | 2 | 
P3 | 9 | 2 | 
再为P3分配1个资源

## Slide 36: 2.11.4 避免死锁
安全状态 vs. 不安全状态
  若系统处于安全状态，且按照某个安全序列分配资源，可以保证系统不会出现死锁。
  并非所有不安全状态都是死锁状态。
  当系统进入不安全状态以后，便可能进入死锁状态。
  避免死锁的实质在于：
  如何避免系统进入不安全状态

## Slide 37: 2.11.4 避免死锁
银行家算法（Banker’s Algorithm）
  Dijkstra, 1965
  设计思想：当用户申请一组资源时，系统必须做出判断：如果把这些资源分出去，系统是否还处于安全状态。若是，就可以分配这些资源；否则，暂时不分配，阻塞进程。
  按安全序列为进程分配资源

## Slide 38: 2.11.4 避免死锁
银行家算法中的数据结构
  设系统中有m种不同资源, n个进程
  Available向量: 系统中尚未分配的每种资源的总量
  Available[j]: 尚未分配的资源j的数量
  Max矩阵: 各个进程对每种资源的最大需求量(进程事先声明)
  Max[i, j](Claim[i,j]): 进程i对资源j的最大需求量
  Allocation矩阵: 当前资源分配状况
  Allocation[i, j]: 进程i获得的资源j的数量
  Need矩阵: 每个进程还需要的剩余资源的数量
  Need[i, j]: 进程i尚需的资源j的数量

## Slide 39: 2.11.4 避免死锁
各数据间的关系

## Slide 40: 2.11.4 避免死锁
安全性算法
  设Work和Finish 分别是长度为m 和n 的向量，按如下方式进行初始化:
  Work = Available；Finish[i] = false for i = 1,2, …, n.
  查找这样的i使其满足:
  Finish[i] = false 且 Need[i]  Work
  若未找到，转第④步.
  Work = Work + Allocation[i]; Finish[i] = True；返回第②步
  若对所有的i, Finish[i]==True成立，则系统处于安全状态；反之，则系统处于不安全状态。

## Slide 41: 2.11.4 避免死锁
安全性算法示例
假定系统中有4个进程P1、P2、P3和P4；3类资源R1、R2和R3,其资源数量分别为9、3和6。T0时刻的资源分配情况如下，试问是否存在安全序列？
 | Max |  |  | Allocation |  | 
 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3
P1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
P2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2
P3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1
P4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2

## Slide 42: 2.11.4 避免死锁
 | Max |  |  | Allocation |  |  | Need |  |  | Available |  | 
 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3
P1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1
P2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
P3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  |  | 
P4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |  |  | 
 | Work |  |  | Need |  |  | Allocation |  |  | Work+Allocation |  |  | Finish
 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | 
P2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | True
T0时刻的资源分配表
T0时刻的安全序列
 | Work |  |  | Need |  |  | Allocation |  |  | Work+Allocation |  |  | Finish
 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | 
P2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | True
P1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | True
 | Work |  |  | Need |  |  | Allocation |  |  | Work+Allocation |  |  | Finish
 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | 
P2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | True
P1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | True
P4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | True
 | Work |  |  | Need |  |  | Allocation |  |  | Work+Allocation |  |  | Finish
 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | 
P2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | True
P1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | True
P4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | True
P3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | True

## Slide 43: 2.11.4 避免死锁
银行家算法： Requesti为进程Pi的请求向量
  若Requesti≤Needi ，则转向步骤②；否则，出错退出。
  若Requesti≤Available，则转向步骤③；否则，Pi阻塞。
  试探性地为Pi分配资源，并修改相关数据结构：
  Available:＝Available一Requesti
  Allocation:＝Allocation＋Requesti
  Needi: =Needi一Requesti
  执行安全性算法检查
  若处于安全状态，则分配；否则，试分配失效，恢复试分配前状态， Pi阻塞。

## Slide 44: 2.11.4 避免死锁
银行家算法示例1
假定系统中有4个进程P1、P2、P3和P4；3类资源R1、R2和R3,其资源数量分别为9、3和6。T0时刻的资源分配情况如下，此时若进程P4的请求向量为<1，2，0>。若采用银行家算法，可否分配资源？
 | Max |  |  | Allocation |  | 
 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3
P1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
P2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2
P3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1
P4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2

## Slide 45: 2.11.4 避免死锁
计算可用资源向量
Available = (0, 1, 1)
判断
Request4 = (1, 2, 0)
Need4 = (4, 2, 0)
Request4 < Need4
Request4 < Available 不成立
P4请求的资源不能分配！

## Slide 46: 2.11.4 避免死锁
银行家算法示例2
假定系统中有4个进程P1、P2、P3和P4；3类资源R1、R2和R3,其资源数量分别为9、3和6。T0时刻的资源分配情况如下，此时若进程P1申请1个R3资源。若采用银行家算法，可否分配资源？
 | Max |  |  | Allocation |  | 
 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3
P1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
P2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2
P3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1
P4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2

## Slide 47: 2.11.4 避免死锁
计算可用资源向量
Available = (0, 1, 1)
判断
Request1 = (0, 0, 1), Request1 < Need1, Request1 < Available
尝试分配
为P1分配1个R3后的资源分配表
系统进入不安全状态，P1请求的资源不能分配！
 | Max |  |  | Allocation |  |  | Need |  |  | Available |  | 
 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3
P1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
P2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
P3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  |  | 
P4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |  |  | 

## Slide 48: 2.11.4 避免死锁
银行家算法示例3
假定系统中有4个进程P1、P2、P3和P4；3类资源R1、R2和R3,其资源数量分别为9、3和6。T0时刻的资源分配情况如下，此时若进程P4的请求向量为<0，1，0>。若采用银行家算法，可否分配资源？
 | Max |  |  | Allocation |  | 
 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3
P1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
P2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2
P3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1
P4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2

## Slide 49: 2.11.4 避免死锁
计算可用资源向量
Available = (0, 1, 1)
判断
Request4 = (0, 1, 0), Request4 < Need4, Request4 < Available
尝试分配
为P4分配1个R2后的资源分配表
 | Max |  |  | Allocation |  |  | Need |  |  | Available |  | 
 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3
P1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1
P2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
P3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  |  | 
P4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |  |  | 

## Slide 50: 2.11.4 避免死锁
 | Max |  |  | Allocation |  |  | Need |  |  | Available |  | 
 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3
P1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1
P2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
P3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  |  | 
P4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |  |  | 
 | Work |  |  | Need |  |  | Allocation |  |  | Work+Allocation |  |  | Finish
 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | 
P2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | True
安全性算法检查
为P4分配1个R2后的资源分配表
 | Work |  |  | Need |  |  | Allocation |  |  | Work+Allocation |  |  | Finish
 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | 
P2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | True
P3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | True
 | Work |  |  | Need |  |  | Allocation |  |  | Work+Allocation |  |  | Finish
 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | 
P2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | True
P3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | True
P4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | True
 | Work |  |  | Need |  |  | Allocation |  |  | Work+Allocation |  |  | Finish
 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | 
P2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | True
P3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | True
P4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | True
P1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | True

## Slide 51: 2.11.4 避免死锁
银行家算法的优点
  比死锁预防限制少
  无死锁检测方法中的资源剥夺, 进程重启。
银行家算法的缺点
  预先必须声明每个进程需要的资源总量。
  进程之间相互独立，其执行顺序取决于系统安全，而非进程间的同步要求。
  系统必须提供固定数量的资源供进程使用。
  若进程占有资源，则不能让其退出系统。

## Slide 52: 2.11.5 检测并解除死锁
如果系统不愿意附加太多约束条件预防死锁，也不希望系统额外开销预测并避免死锁，那么，只能允许死锁出现，然后再解除它。
系统需要利用某种方法来检测死锁——简化资源分配图。
从死锁状态中恢复的方法。

## Slide 53: 2.11.5 检测并解除死锁
死锁检测
  没有任何预先限制措施
  资源分配时不检查系统是否会进入不安全状态，被请求的资源都被授予给进程
  系统可能出现死锁
  检测是否出现死锁（执行检测算法）
检测时机
  在每个资源请求时都进行：尽早地检测，其缺点是系统的开销大（CPU）
  定时检测
  系统资源利用率下降时检测死锁

## Slide 54: 2.11.5 检测并解除死锁
资源分配图
  结点N分为两个互斥的子集P和R
    进程结点P={P1, P2, …, Pn }
    资源结点R={r1, r2, …, rn}
  边E中的任一个边e∈ E都连接着P中的一个结点和R中的一个结点
    e={Pi, rj} 表示进程pi请求一个单位的rj资源
    e={rj, Pi} 表示已把一个单位的资源rj分配给进程Pi

## Slide 55: 2.11.5 检测并解除死锁
资源分配图示例
P
1
P
2
r
1
r
2
申请
分配
申请
分配
分配
分配

## Slide 56: 2.11.5 检测并解除死锁
资源分配图的化简
  在资源分配图中，找出其全部请求都能满足的进程节点Pi，消去Pi所有的请求边和分配边，使之成为孤立的结点。
  重复步骤①，直至无法化简为止。
资源分配图的化简示例

## Slide 57: 2.11.5 检测并解除死锁
可完全简化图
能消去图中所有的边，使所有的进程结点都成为孤立结点的资源分配图。
不可完全简化图
不能通过任何过程使该图完全简化，则称该资源分配图是不可完全简化图。
P1
r
1
r
2
P2

## Slide 58: 2.11.5 检测并解除死锁
死锁定理
状态S为死锁状态的充要条件是：当且仅当S状态的资源分配图是不可完全简化的。
P1
r
1
r
2
P2
P1
r
1
r
2
P2

## Slide 59: 2.11.5 检测并解除死锁
死锁检测中的数据结构
  可用资源向量Available
  表示m类资源中每一类资源的可用数目
  请求矩阵Request
  一个n×m矩阵，表示进程当前对各类资源的请求数目。
  分配矩阵Allocation
  一个n×m矩阵，表示某一时刻的资源分配情况。
  工作向量Work
  表示系统可提供给进程继续运行的各类资源数目。
  进程向量L
  表示当前已不占有资源的进程的集合，各进程满足条件Allocationi=0

## Slide 60: 2.11.5 检测并解除死锁
死锁检测流程

## Slide 61: 2.11.5 检测并解除死锁
死锁检测伪码
work= available
L:={Li| alloci=0, reqi=0} (孤立进程点)
For all Li not ∈ L do
Begin
For all reqi <=work do
Begin
Work=work+alloci
L=Li∪L
end
End
Deadlock= ~(L={p1 … pn})

## Slide 62: 2.11.5 检测并解除死锁
死锁的解除
撤销进程
资源剥夺
进程回退

## Slide 63: 2.11.5 检测并解除死锁
撤销进程
  终止所有的死锁进程OS中常用方法
  一次只终止一个进程直到取消死锁循环为基于某种最小代价原则
选择原则
  已消耗CPU时间最少
  到目前为止产生的输出量最少
  预计剩余的时间最长
  目前为止分配的资源总量最少
  优先级最低

## Slide 64: 2.11.5 检测并解除死锁
资源剥夺：逐步从进程中抢占资源给其它进程，直到死锁环被打破为止 。
  选择一个牺牲品：抢占哪些资源和哪个进程，确定抢占顺序以使代价最小。
  饥饿：确保资源不会总是从同一个进程中被抢占
进程回退：把每个死锁进程备份到前面定义的某些检查点, 并且重新启动所有进程－需要系统构造重新运行和重新启动机制

## Slide 65: 2.12 哲学家就餐问题
Dinning Philosopher Problem
1965年，Dijkstra出了一道同步考试题：假设有五台计算机都试图访问五份共享的磁带驱动器。后来，这个问题被Hoare重新表述为哲学家就餐问题。这个问题可以用来解释死锁和资源耗尽。
描述
  5个哲学家围坐一张餐桌
  5只餐叉间隔摆放
  思考或进餐
  进餐时必须同时拿到两边的餐叉
  思考时将餐叉放回原处

## Slide 66: 2.12 哲学家就餐问题

## Slide 67: 2.12 哲学家就餐问题
semaphore fork[5] = {1, 1, 1, 1, 1};
void main()
{
cobegin {philosopher(0); philosopher(1); philosopher(2); philosopher(3); philosopher(4);}coend;
}
void philosopher(int i)
{
while(true) {
think(); //思考
wait(fork[i]); //拿起左边的叉子
wait(fork[(i+1)%5]); //拿起右边的叉子
eat();
signal(fork[i]); //放回左边的叉子
signal(fork[(i+1)%5]); //放回右边的叉子
}
}
有无问题？
方案一
死锁

## Slide 68: 2.12 哲学家就餐问题
semaphore fork[5] = {1, 1, 1, 1, 1};
void main()
{
cobegin {philosopher(0); philosopher(1); philosopher(2); philosopher(3); philosopher(4);}coend;
}
void philosopher(int i)
{
while(true) {
think; //思考
//若右边的叉子被占用，则放下左边的叉子，等待一段随机时间后再拿
timeout(wait(fork[i]); wait(fork[(i+1)%5], [0, T])
eat();
signal(fork[i]); //放回左边的叉子
signal(fork[(i+1)%5]); //放回右边的叉子
}
}
有无问题？
方案二
活锁

## Slide 69: 2.12 哲学家就餐问题
方案三——资源分级
  Resource hierarchy solution
  为资源（这里是餐叉）分配一个偏序（partial order）或者分级（hierarchy）的关系，并约定所有资源都按照这种顺序获取，按相反顺序释放，而且保证不会有两个无关资源同时被同一项工作所需要。

## Slide 70: 2.12 哲学家就餐问题
方案三——资源分级方法一
  为餐叉编号；
  就餐前，先取用编号较低的餐叉，再取用编号较高的餐叉；
  就餐毕，先放下编号较高的餐叉，再放下编号较低的餐叉。

## Slide 71: 2.12 哲学家就餐问题
方案三——资源分级方法一
semaphore fork[5] = {1, 1, 1, 1, 1};
void main()
{
cobegin {philosopher(0); philosopher(1); philosopher(2); philosopher(3); philosopher(4);}coend;
}
void philosopher(int i)
{
while(true) {
think(); //思考
if (i != 4) {
wait(fork[i]); wait(fork[(i+1)%5]);} //先左后右
else {
wait(fork[(i+1)%5]); wait(fork[i]);} //先右后左
eat();
if (i != 4) {
signal(fork[(i+1)%5]); signal(fork[i]);} //先右后左
else {
signal(fork[i]); wait(fork[(i+1)%5]);} //先左后右
}
}

## Slide 72: 2.12 哲学家就餐问题
方案三——资源分级方法二
  为哲学家编号；
  奇数号的哲学家必须首先拿左边的餐叉；
  偶数号的哲学家必须首先拿右边的餐叉。

## Slide 73: 2.12 哲学家就餐问题
方案三——资源分级方法二
semaphore fork[5] = {1, 1, 1, 1, 1};
void main()
{
cobegin {philosopher(0); philosopher(1); philosopher(2); philosopher(3); philosopher(4);}coend;
}
void philosopher(int i)
{
while(true) {
think(); //思考
if (i % 2 != 0) {
wait(fork[i]); wait(fork[(i+1)%5]);} //先左后右
else {
wait(fork[(i+1)%5]); wait(fork[i]);}
eat();
signal(fork[(i+1)%5]); //先右后左
signal(fork[i]);
}
}

## Slide 74: 2.12 哲学家就餐问题
方案三——服务生方法
  引入一个餐厅服务生，哲学家必须经过他的允许才能拿起餐叉；
  最多允许4个哲学家同时进食。

## Slide 75: 2.12 哲学家就餐问题
方案三——服务生方法
semaphore fork[5] = {1, 1, 1, 1, 1}, room = 4;
void main()
{
cobegin {philosopher(0); philosopher(1); philosopher(2); philosopher(3); philosopher(4);}coend;
}
void philosopher(int i)
{
while(true) {
think(); //思考
wait(room); //占据就餐位置
wait(fork[i]); //拿起左边的叉子
wait(fork[(i+1)%5]); //拿起右边的叉子
eat(); //吃饭
signal(fork[i]); //放回左边的叉子
signal(fork[(i+1)%5]); //放回右边的叉子
signal(room); //释放就餐位置
}
}

## Slide 76: 作业与Project
作业5（选做）
1.分别举例说明什么是可重用资源和可消耗资源？
2.请论述产生死锁的充分必要条件。
3.如何防止占有且等待条件？
4.如何防止防止循环等待条件？
5.死锁避免、检测和预防之间的区别是什么？
6.什么是安全序列、安全状态？
7.请简要论述银行家算法。
8.什么是死锁定理？
9.请简要论述死锁检测流程。

## Slide 77: 作业与Project
作业5（ 续，选做）
10. 假定系统中有5个进程P1、P2、P3、P4和P5；3类资源A、B和C,其资源数量分别为17、5和20。T0时刻的资源分配情况如下：
系统采用银行家算法实施死锁避免策略，试问
 | 最大资源需求 |  |  | 已分配资源数量 |  | 
 | A | B | C | A | B | C
P1 P2 P3 P4 P5 | 5 5 4 4 4 | 5 3 0 0 2 | 9 6 11 5 4 | 2 4 4 2 3 | 1 0 0 0 1 | 2 2 5 4 4

## Slide 78: 作业与Project
作业5（续，选做）
① T0时刻是否为安全状态？若是，请给出安全序列。
② 在T0时刻若进程P2请求资源（0，3，4），是否能实施资源分配？为什么？
③ 在②的基础上，若进程P4请求资源（2，0，1），是否能实施资源分配？为什么？
Projecct 5（选做）
模拟实现银行家算法。